Bytom: Zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - budynek nr 3 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7
Numer ogłoszenia: 101304 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 1 , ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3963266, 3863332, faks 032 2816765.

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital1.bytom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - budynek nr 3 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup, dostawa i montaż nowego osobowego dźwigu szpitalnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 3 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7. - Demontaż i montaż dźwigu w istniejącym szybie windowym w budynku nr 3 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, przy ul.Żeromskiego 7, o następujących parametrach:-dźwig osobowy, przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz specjalistycznych łóżkach szpitalnych.Typ dźwigu: osobowy; Udźwig: 1200 kg; Ilość osób: 16 osób;Wysokość podnoszenia: około 14 m; Prędkość jazdy: 1 m na s;Kabina przelotowa: nie; Ilość przystanków: 5; Ilość dojść: 5; Szyb:Wymiar szybu: 2400 mm x 1450 mm (wewnętrzny, wykończony) (szerokość x głębokość) do zweryfikowania na obiekcie przez oferenta,Wysokość nadszybia: 3600 mm; Głębokość podszybia: 1000 mm; Kabina:Wymiar kabiny: szerokość i głębokość dopasowana do wymaganego udźwigu zgodnie z normą PN-EN 81.1, wysokość kabiny 2200 mm, Drzwi kabinowe:Typ: automatyczne;Rodzaj drzwi: teleskopowe 2 - panelowe,Wykończenie drzwi: stal nierdzewna LEN o grubości 1,5 mm, o wzmocnionej konstrukcji skrzydeł, progi wzmocnione stalowe - nierdzewne, Wymiar światła drzwi: Szerokość: 1200 mm; Wysokość: 2100 mm; Drzwi szybowe: Typ: automatyczne, Rodzaj drzwi: teleskopowe 2 - panelowe, Wykończenie drzwi: stal nierdzewna LEN o grubości 1,5 mm, o wzmocnionej konstrukcji skrzydeł, progi wzmocnione stalowe - nierdzewne, Wymiar światła drzwi: Szerokość: 1200 mm; Wysokość: 2100 mm; Wykończenie ścian kabiny; Ściana boczna prawa: stal nierdzewna LEN o grubości 1,5 mm; Ściana boczna lewa: stal nierdzewna LEN o grubości 1,5 mm; Ściana czołowa: stal nierdzewna LEN o grubości 1,5 mm; Lustro: tak; Położenie lustra: na ścianie bocznej od połowy wysokości kabiny, Poręcz: tak na dwóch ścianach, Położenie poręczy: na czołowej i bocznej ścianie (stal nierdzewna) Wentylator: niewidoczny w panelu dyspozycji lub w suficie uruchamiany za pomocą przycisku, Oświetlenie: górne, w ramce z blachy nierdzewnej zabudowane szkłem bezpiecznym, Podłoga: pokryta wykładziną antypoślizgową, Cokoliki i odbojnice: tak - z blachy nierdzewnej z otworami do wentylacji grawitacyjnej, Panel dyspozycji: z blachy nierdzewnej umiejscowiony na bocznej ścianie na 0,5 wysokości kabiny, Zabezpieczenie wejścia: kurtyna świetlna, Przyciski: okrągłe z alfabetem Braille-a, antywandal; Wyświetlacz: kolorowy LCD z możliwością zaprogramowania dodatkowych funkcji i komunikatów wyświetlanych i przypisanych do piętra, na którym znajduje się winda, zgodnie z wymogami zamawiającego, Sterowanie:1) mikroprocesorowe, 2)zabezpieczenie przed przeciążeniem i spaleniem silnika, 3) zintegrowany monitor operatorski wyświetlający parametry dźwigu, awarie, przyczyny awarii,4)z możliwością zapisu minimum 100 ostatnich usterek, 5) zbiorczość góra - dół, 6)funkcja jazd priorytetowych w kasetach wezwań realizowana przez czytniki kart lub breloki, 7)funkcja potwierdzająca zjazd pożarowy dźwigu. Po zjeździe pożarowym na przystanek ewakuacyjny i otwarciu drzwi sterowanie powinno wygenerować powrotny sygnał do centrali p.poż., potwierdzający zakończenie tego zjazdu. 8) możliwość podłączenia do sieci internetowej z możliwością kontroli pracy dźwigu w dyżurce, oraz w firmie konserwującej. Funkcja ta ma umożliwić diagnostykę dźwigu oraz zmianę parametrów pracy bez konieczności przyjazdu przedstawiciela serwisu. Strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku: tak w wyświetlaczu, Zjazd awaryjny po zaniku napięcia: tak, do najbliższego przystanku, Zjazd pożarowy: tak, po otrzymaniu sygnału z centrali p.poż, Informacja głosowa w kabinie: tak z możliwością zaprogramowania komunikatów zgodnie z wymogami Zamawiającego na poszczególnych przystankach, System łączności ze służbami ratunkowymi: z kabiny dźwigu, podszybia oraz dachu kabiny, Oświetlenie awaryjne: tak; Przycisk zamykania i otwierania drzwi: tak; Możliwość konserwacji przez inną firmę: tak, dlatego Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich programów, urządzeń i materiałów umożliwiających prowadzenie serwisu innym podmiotom posiadającym uprawnienia UDT do konserwacji dźwigów, oraz zobowiązany jest na prośbę Zamawiającego dokonania przeszkolenia w zakresie umożliwiającym wykonywanie wymaganych przeglądów, pracowników firmy konserwującej wskazanej przez Zamawiającego, Rama kabinowa: z prowadnikami rolowymi zapewniającymi cichą pracę dźwigu, oraz chwytaczami poślizgowymi gwarantującymi wyeliminowanie uszkodzeń prowadnic przy zadziałaniu podczas wykonywania prób (elementem blokującym chwytacza nie może być rolka),Napęd: elektryczny, Ilość startów na godzinę: 180; Zakup, dostawa i montaż nowego osobowego dźwigu szpitalnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 3 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7. - Demontaż i montaż dźwigu w istniejącym szybie windowym w budynku nr 3 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, przy ul.Żeromskiego 7, o następujących parametrach:-dźwig osobowy, przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz specjalistycznych łóżkach szpitalnych.Typ dźwigu: osobowy; Udźwig: 1200 kg; Ilość osób: 16 osób;Wysokość podnoszenia: około 14 m; Prędkość jazdy: 1 m na s;Kabina przelotowa: nie; Ilość przystanków: 5; Ilość dojść: 5; Szyb:Wymiar szybu: 2400 mm x 1450 mm (wewnętrzny, wykończony) (szerokość x głębokość) do zweryfikowania na obiekcie przez oferenta,Wysokość nadszybia: 3600 mm; Głębokość podszybia: 1000 mm; Kabina:Wymiar kabiny: szerokość i głębokość dopasowana do wymaganego udźwigu zgodnie z normą PN-EN 81.1, wysokość kabiny 2200 mm, Drzwi kabinowe:Typ: automatyczne;Rodzaj drzwi: teleskopowe 2 - panelowe,Wykończenie drzwi: stal nierdzewna LEN o grubości 1,5 mm, o wzmocnionej konstrukcji skrzydeł, progi wzmocnione stalowe - nierdzewne, Wymiar światła drzwi: Szerokość: 1200 mm; Wysokość: 2100 mm; Drzwi szybowe: Typ: automatyczne, Rodzaj drzwi: teleskopowe 2 - panelowe, Wykończenie drzwi: stal nierdzewna LEN o grubości 1,5 mm, o wzmocnionej konstrukcji skrzydeł, progi wzmocnione stalowe - nierdzewne, Wymiar światła drzwi: Szerokość: 1200 mm; Wysokość: 2100 mm; Wykończenie ścian kabiny; Ściana boczna prawa: stal nierdzewna LEN o grubości 1,5 mm; Ściana boczna lewa: stal nierdzewna LEN o grubości 1,5 mm; Ściana czołowa: stal nierdzewna LEN o grubości 1,5 mm; Lustro: tak; Położenie lustra: na ścianie bocznej od połowy wysokości kabiny, Poręcz: tak na dwóch ścianach, Położenie poręczy: na czołowej i bocznej ścianie (stal nierdzewna) Wentylator: niewidoczny w panelu dyspozycji lub w suficie uruchamiany za pomocą przycisku, Oświetlenie: górne, w ramce z blachy nierdzewnej zabudowane szkłem bezpiecznym, Podłoga: pokryta wykładziną antypoślizgową, Cokoliki i odbojnice: tak - z blachy nierdzewnej z otworami do wentylacji grawitacyjnej, Panel dyspozycji: z blachy nierdzewnej umiejscowiony na bocznej ścianie na 0,5 wysokości kabiny, Zabezpieczenie wejścia: kurtyna świetlna, Przyciski: okrągłe z alfabetem Braille-a, antywandal; Wyświetlacz: kolorowy LCD z możliwością zaprogramowania dodatkowych funkcji i komunikatów wyświetlanych i przypisanych do piętra, na którym znajduje się winda, zgodnie z wymogami zamawiającego, Sterowanie:1) mikroprocesorowe, 2)zabezpieczenie przed przeciążeniem i spaleniem silnika, 3) zintegrowany monitor operatorski wyświetlający parametry dźwigu, awarie, przyczyny awarii,4)z możliwością zapisu minimum 100 ostatnich usterek, 5) zbiorczość góra - dół, 6)funkcja jazd priorytetowych w kasetach wezwań realizowana przez czytniki kart lub breloki, 7)funkcja potwierdzająca zjazd pożarowy dźwigu. Po zjeździe pożarowym na przystanek ewakuacyjny i otwarciu drzwi sterowanie powinno wygenerować powrotny sygnał do centrali p.poż., potwierdzający zakończenie tego zjazdu. 8) możliwość podłączenia do sieci internetowej z możliwością kontroli pracy dźwigu w dyżurce, oraz w firmie konserwującej. Funkcja ta ma umożliwić diagnostykę dźwigu oraz zmianę parametrów pracy bez konieczności przyjazdu przedstawiciela serwisu. Strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku: tak w wyświetlaczu, Zjazd awaryjny po zaniku napięcia: tak, do najbliższego przystanku, Zjazd pożarowy: tak, po otrzymaniu sygnału z centrali p.poż, Informacja głosowa w kabinie: tak z możliwością zaprogramowania komunikatów zgodnie z wymogami Zamawiającego na poszczególnych przystankach, System łączności ze służbami ratunkowymi: z kabiny dźwigu, podszybia oraz dachu kabiny, Oświetlenie awaryjne: tak; Przycisk zamykania i otwierania drzwi: tak; Możliwość konserwacji przez inną firmę: tak, dlatego Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich programów, urządzeń i materiałów umożliwiających prowadzenie serwisu innym podmiotom posiadającym uprawnienia UDT do konserwacji dźwigów, oraz zobowiązany jest na prośbę Zamawiającego dokonania przeszkolenia w zakresie umożliwiającym wykonywanie wymaganych przeglądów, pracowników firmy konserwującej wskazanej przez Zamawiającego, Rama kabinowa: z prowadnikami rolowymi zapewniającymi cichą pracę dźwigu, oraz chwytaczami poślizgowymi gwarantującymi wyeliminowanie uszkodzeń prowadnic przy zadziałaniu podczas wykonywania prób (elementem blokującym chwytacza nie może być rolka),Napęd: elektryczny, Ilość startów na godzinę: 180; Ponadto cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wymianą dźwigu, a w szczególności: - wykonanie wszystkich wymaganych projektów; - wykonanie ekspertyzy szybu; -wykonanie podestów montażowych zgodnie z wymogami BHP; -zabezpieczenia placu budowy;- prowadzenie prac uciążliwych w godzinach nocnych po uzgodnieniu z Zamawiającym; -koszty wszystkich materiałów;- demontażu dźwigu, transportu, oraz utylizacji zdemontowanych materiałów; -montaż dźwigu; -wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji elektrycznych w tym zasilającej dźwig, wraz z dostosowaniem oświetlenia na przystankach 50 LUX, oraz oświetlenia przy szafie sterowej 200 LUX; - -wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem istniejącego szybu dla potrzeb montażu nowego dźwigu, tj. wykonanie rozkuć, uzupełnienie ewentualnych ubytków tynków, wypełnienie pozostałych w ścianach szybu otworów, wykonanie wentylacji szybu, malowanie szybu, rozkucie otworów drzwiowych, obróbki drzwi po montażu, malowanie dna podszybia, oraz odtworzenie powłok malarskich na przystankach; -odbiór dźwigu przez UDT-CERT oraz udział w tym odbiorze. -gwarancja- 36 miesięcy na wszystkie podzespoły; -w okresie gwarancyjnym konserwacja bieżąca wraz z niezbędnymi do użycia materiałami będzie realizowana przez Wykonawcę bezpłatnie (Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania konserwacji przez podwykonawcę). Cena powinna zawierać również wszystkie wymagane materiały eksploatacyjne w okresie gwarancji, oraz bezpłatny comiesięczny serwis w okresie gwarancji, bezpłatny udział w badaniu rocznym dźwigu, oraz koszty wykonania pomiarów elektrycznych. W związku z tym, że cena za wykonanie robót jest ryczałtowa i nie podlega zmianie w czasie realizacji zadania, zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym w obecności jego przedstawiciela. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania przepisów, a Kierownik robót jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Inwestorowi komplet dokumentów (protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, deklaracje itp.). UWAGA. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Ponadto cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wymianą dźwigu, a w szczególności: - wykonanie wszystkich wymaganych projektów; - wykonanie ekspertyzy szybu; -wykonanie podestów montażowych zgodnie z wymogami BHP; -zabezpieczenia placu budowy;- prowadzenie prac uciążliwych w godzinach nocnych po uzgodnieniu z Zamawiającym; -koszty wszystkich materiałów;- demontażu dźwigu, transportu, oraz utylizacji zdemontowanych materiałów; -montaż dźwigu; -wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji elektrycznych w tym zasilającej dźwig, wraz z dostosowaniem oświetlenia na przystankach 50 LUX, oraz oświetlenia przy szafie sterowej 200 LUX; - -wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem istniejącego szybu dla potrzeb montażu nowego dźwigu, tj. wykonanie rozkuć, uzupełnienie ewentualnych ubytków tynków, wypełnienie pozostałych w ścianach szybu otworów, wykonanie wentylacji szybu, malowanie szybu, rozkucie otworów drzwiowych, obróbki drzwi po montażu, malowanie dna podszybia, oraz odtworzenie powłok malarskich na przystankach; -odbiór dźwigu przez UDT-CERT oraz udział w tym odbiorze. -gwarancja- 36 miesięcy na wszystkie podzespoły; -w okresie gwarancyjnym konserwacja bieżąca wraz z niezbędnymi do użycia materiałami będzie realizowana przez Wykonawcę bezpłatnie (Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania konserwacji przez podwykonawcę). Cena powinna zawierać również wszystkie wymagane materiały eksploatacyjne w okresie gwarancji, oraz bezpłatny comiesięczny serwis w okresie gwarancji, bezpłatny udział w badaniu rocznym dźwigu, oraz koszty wykonania pomiarów elektrycznych. W związku z tym, że cena za wykonanie robót jest ryczałtowa i nie podlega zmianie w czasie realizacji zadania, zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym w obecności jego przedstawiciela. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania przepisów, a Kierownik robót jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Inwestorowi komplet dokumentów (protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, deklaracje itp.). UWAGA. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.61.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.31.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie nin. zamówienia winien wnieść wadium w wysokości 6 400,00 (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych ). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U nr 109, poz. 1158 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto 80 1050 1230 1000 0023 5039 0999 ING Bank Śląski S.A Odział w Bytomiu, z umieszczeniem na dowodzie wpłaty hasła: Wadium - dźwig szpitalny ZP/PN/11/2013. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć (oryginał) Zamawiającemu - Szpital Specjalistyczny nr 1 ul. Żeromskiego 7 41-902 Bytom, Zamówienia Publiczne (blok III, piętro IV, pok.3). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na ww. rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno: być wystawione na Szpital Specjalistyczny Nr 1, ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom, zawierać w swej treści oświadczenie bezwarunkowego zobowiązania gwaranta (poręczyciela) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu zamawiającego mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, zawierać informację, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy (tytuł postępowania, numer sprawy), Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gwaranta (poręczyciela) bądź uwierzytelnioną przez notariusza. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Inne postanowienia dotyczące wadium: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1 nn. rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Wadium winno zabezpieczać cały 30 -dniowy okres związania ofertą, za początek którego uważa się dzień, w którym upłynął termin do składania ofert.

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącą przedmiot zamówienia tj. dostawę dźwigu osobowego wraz z montażem o wartości brutto nie niższej niż 180 000,00 zł (potwierdzone dokumentami, że dostawa ta została wykonana należycie)

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: dysponuje osobą, posiadającą uprawnienia elektryczne dozorowe o doświadczeniu zawodowym przynajmniej 3 lata od uzyskania

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp - wg wzoru. ( załącznik nr 7 do specyfikacji) 2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z właściwym rejestrem. Należy dołączyć do oferty oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa lub notariusza. 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości min. 200 000zł oraz kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników Zamawiającego i osób postronnych na kwotę w wysokości 100.000 zł (m.in. ubezpieczenie niezbędne do przenoszenia pacjentów przez noszowych).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

- 1 - Cena - 70

- 2 - Parametry i jakość użytych podzespołów do budowy dźwigu - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w następującym zakresie: 1.1. zmiana personelu wymienionego w umowie do wykonywania funkcji określonych w tej umowie na osoby których kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie będą nie mniejsze niż personelu wymienionego w § 13 umowy, 1.2. zmiana strony umowy wynikająca z następstwa prawnego. 1.3. wstrzymanie robót przez zamawiającego. 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to przykładowo, okoliczności: 2.1. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 2.2. powodujące poprawienie parametrów technicznych, 2.3. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 3. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 4. Zmiany o których o których mowa w w/w punktach muszą być każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego. 5. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpita1.bytom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny nr 1 ul. Żeromskiego 7 41-902 Bytom Zamówienia Publiczne (blok III, piętro IV, pok.3).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2013 godzina 08:30, miejsce: Szpital Specjalistyczny nr 1 ul. Żeromskiego 7 41-902 Bytom Zamówienia Publiczne (blok III, piętro IV, pok.3).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie