Załącznik nr 1 do SIWZ

ZP/PN/30/2009

PARAMETRY TECHNICZNE AMBULANSU SZPITALNEGO

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ROK PRODUKCJI - 2009r. |  |  |
| I. | NADWOZIE | -------------- | -------------------------------------------- |
| 1. | Typu “furgon” do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej. |  |  |
| 2. | Przystosowany do przewozu min 5 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej: przedział kierowcy - fotel kierowcy - kanapa 2 osobowa przedział medyczny - fotel 1 osobowy+1 osoba w pozycji leżącej na noszach |  |  |
| 3. | Przedział kierowcy i kabina sanitarna oddzielona oddzielone ścianą pełną z oknem przesuwnym |  |  |
| 4. | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera w przedziale kierowcy |  |  |
| 5. | Drzwi tylne otwierane pod kątem 1800 |  |  |
| 6. | Drzwi boczne prawe przedziału medycznego przesuwane do tyłu, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. |  |  |
| 7. | Wyjście tylnie ze stopniem wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. |  |  |
| 8. | Pełne przeszklenie nadwozia z min. 1 otwieranym oknem w przedziale medycznym, szyby przyciemniane o wysokiej zdolności filtrowania |  |  |
| 9. | Lakier w kolorze białym. |  |  |
| 10. | Centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem, sterowany pilotem. |  |  |
| II. | SILNIK | -------------- | ------------------------------------------- |
| 1. | Rodzaj paliwa – olej napędowy |  |  |
| 2. | Pojemność silnika - min. 1950 cm3 max. 2900 cm3 |  |  |
| 3. | Moc silnika min. - 114 KM |  |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU | -------------- | -------------------------------------------- |
| 1. | Skrzynia biegów - manualna |  |  |
| 2. | Napęd na koła przednie lub tylne. |  |  |
| IV. | ZAWIESZENIE | -------------- |  |
| 1. | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w ruchu miejsckim, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. |  |  |
| V. | UKŁAD HAMULCOWY | -------------- | -------------------------------------------- |
| 1. | Systemem ABS |  |  |
| 2. | System wspomagania nagłego hamowania. |  |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY | -------------- | -------------------------------------------- |
| 1. | Ze wspomaganiem. |  |  |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy w minimum dwóch płaszczyznach. |  |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | -------------- | -------------------------------------------- |
| 1. | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik |  |  |
| 2. | Niezależne od pracy silnika ogrzewanie - webasto |  |  |
| 3. | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny, trwale zamocowany w przedziale medycznym, zasilany z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. |  |  |
| 4. | System klimatyzacja dla przedziału kierowcy i przedziału medycznego. |  |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | -------------- | -------------------------------------------- |
| 1. | Zasilanie zewnętrzne z sieci 230 V, umożliwiające na postoju podłączenie urządzeń elektrycznych sieci 230V w przedziale medycznym – grzejnik elektryczny |  |  |
| 2. | Min. 2 gniazda 12 V w przedziale medycznym |  |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | -------------- | ------------------------------------------- |
| 1. | Belka świetlna niebieska typu wyładowczego zamontowana w przedniej części dachu pojazdu |  |  |
| 2. | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne zamontowane na wysokości pasa przedniego |  |  |
| 3. | Oznakowanie (kolorowe pasy itp.) do uzgodnienia z dostawcą na podstawie przedłożonego projektu. Wymagane elementy - lustrzany napis Ambulans z przodu pojazdu - napis „Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu ul. Żeromskiego 7” na bokach pojazdu oraz z tyłu pojazdu |  |  |
| 4 | Sygnał dźwiękowy modulowany |  |  |
| XI. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | -------------- | -------------------------------------------- |
| 1. | Zainstalowane oświetlenie przedziału medycznego, zapewniające pełne oświetlenie przedziału |  |  |
| XII. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | -------------- | -------------------------------------------- |
| 1. | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
| 2. | Ściany boczne, sufit i podłoga pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące. |  |  |
| 3. | Fotel pasażera przedziału medycznego wyposażony w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa, usytuowany zgodnie z kierunkiem jazdy. |  |  |
| 4. | Ściany boczne i sufit w kolorze białym |  |  |
| 6. | Podstawa stała pod nosze. |  |  |
| 7. | Nosze transportowe dwupoziomowe o automatycznym systemie składania podwozia, o udźwigu min. 150 kg i wadze do 40 kg, wyposażone w materac i komplet pasów bezpieczeństwa |  |  |
| 10. | Nosze płachtowe wyposażone w 8 uchwytów do przenoszenia, posiadające kieszeń na nogi, rozmiar 200 cm x 80 cm (+/- 5 cm), udźwig min. 150 kg |  |  |
| 11. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |  |
| 12. | Uchwyt na kroplówkę w suficie nad noszami. |  |  |
| 13. | Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym |  |  |
| XIII. | WYPOSAŻENIE POJAZDU / WYMAGANIA DODATKOWE | -------------- | -------------------------------------------- |
| 1. | Urządzenie do wybijania szyb. |  |  |
| 2. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |  | Błąd pisarski Powtórzenie poz. XII. 11 |
| 3. | Radio CD wraz z systemem nagłośnienia w kabinie kierowcy. |  |  |
| 4. | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa. |  |  |
| XIV. | WARUNKI GWARANCJI | -------------- | -------------------------------------------- |
| 1. | Gwarancja na podzespoły mechaniczne pojazdu i zabudowę – min. 24 miesiące i bez limitu kilometrów |  |  |
| 2. | Gwarancja na perforację nadwozia – min 6 lat |  |  |

# Przedmiotowy samochód musi spełniać wszelkie przewidziane prawem wymagania niezbędne do zarejestrowania i dopuszczenia do ruchu na terenie Polski, z uwzględnieniem jego przeznaczenia.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie (oferowany parametr) będzie traktowany jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Brak potwierdzenia słowem TAK w kolumnie (Potwierdzenie, parametr) spowoduje odrzucenie oferty.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że oferowany samochód spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny, fabrycznie nowy i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,

…………...........................…........…………………………

(miejscowość, data, podpis wykonawcy / osoby uprawnionej)